擢英中学智能化校园广播安装工程

招标文件

项 目 名 称：擢英中学智能化校园广播安装工程

招  标  人：      莆田擢英中学           （盖章）

法定代表人：          朱国容             （盖章）

日期：2020年9月

第一部分  投标人须知

（一）总则

1  工程说明

1.1 项目名称：擢英中学智能化校园广播安装工程

1.2建设地点: 莆田市荔城区东大路338号莆田擢英中学食堂

1.3建设规模:食堂一楼、二楼和教工餐厅及超市内

1.4承包方式:包工包料

1.5质量标准:合格

1.6 招标范围:按施工图纸和工程量清单的全部内容。

1.7施工总工期:30日历天

1.8 资金来源: 自筹

2  获取招标文件方式

以邀请标的方式进行公开招投标，邀请的投标人在招标公告规定的时间内在莆田擢英中学官网下载或向招标人联系领取。

3  投标人的资格资质要求
    3.1投标人须为具有独立法人资格，其营业执照的经营范围内包含广播电视或音响内容；须提供有效的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或加载了统一社会信用代码的营业执照）, 法定代表人证书（或法人代表人授权委托书）及身份证；

3.2投标人若为代理商须提供所投DVD/MP3播放器、智能远程遥控MP3播放系统、前置放大器、纯后级定压功放、16路受控电源时序器、时款会议壁挂音箱、防雨型铝合金定压音柱设备产品制造商出具针对本项目的授权书；

3.3在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。

4.承包方式：包工包料。

5  投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

6 本招标工程项目不允许违法转包、分包。

（二）招标文件

7  招标文件

招标文件由投标人须知、合同条款、投标文件组成（格式）、工程量清单、施工图纸组成。

8  现场踏勘

8.1招标人不组织现场勘察。招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

8.2 参加现场踏勘等咨询活动不是强制性的，由投标人自行决定。

8.3投标人可为踏勘目的进入招标人的工程项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

9  招标人不组织投标答疑会。

10  工程预算价： 33200元（人民币）

11  下浮率10%

工程最高限价为29880元（人民币）。

12  合同承包价

招投标双方在签订施工合同时，工程中标价即为合同承包价 。

13  投标保证金的缴交和退还

投标保证金金额为人民币: 贰仟元整(￥ 2000.00元)，投标保证金应以现金形式与投标文件一起提交。未中标者当场退还投标保证金，中标者投标保证金可以直接转为工程履约保证金。

13.1未按要求提交投标保证金的投标将被视为无效投标。

13.2发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

(1) 开标后在投标有效期间，投标人撤回其投标书的；

(2) 中标人放弃中标的或不按规定签约的；

(3) 中标人在规定的期限内未提交履约保证金的；

14 投标工期、质量及安全责任

14.1本招标工程项目总工期不超过30日历天。逾期未能完成，将按每日  100 元赔偿招标人损失。

14.2工程质量要求按照国家质量验收标准，综合评定指标达到国家质量验收 合格 标准。若质量验收评定不能达到合格，所造成的一切损失由施工单位承担。

14.3中标方承担在学校工程施工期间人员的安全责任。

15  工程预算价编制说明

按定额编制预算书。

16  规格要求：

| 智能校园广播系统设备清单 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 参数简介 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| 主机房控制设备 |
| 1 | 带前奏音麦克风 | RX-906 | 1、高保真广播话筒，常用于既时广播、紧急广播等； 2、无干扰，拾音距离1-60CM； 3、分前奏音和无前奏音配置，符合人性化配置标准 4、台式/鹅颈话筒，也应用于建议会议系统； 5、话筒配置变压设备，插电即用。 | 台 | 1 | RUIXIN 畅响 奇贝 |  |
| 2 | DVD/MP3播放器 | RX-D1001 | 1. 标准机箱设计，2U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用。 2. 微电脑控制，轻触式按键操作。 3. 高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目。 ▲4. 采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能。 5. 自动播放控制，全数码伺服。 6. 可播放：CD/VCD/ MP3/DVD碟片。 7. 2路音频信号左右声道（L /R）输出。 技术参数 8.电源 ～220V/50Hz 9.功耗 30W 10.尺寸 484×320×88mm 11.重量 6KG | 台 | 1 | RUIXIN 畅响 奇贝 |  |
| 3 | 智能远程遥控MP3播放系统 | RX-106 | 1、采用大屏幕液晶显示，人性化中文菜单操作全过程； 2、固体FALSH存储(容量大小可随意更换)，没有机械磨损，彻底免维护； 3、通过USB口高速下载音乐（2G内存），亦可通过录音输入，更换音乐极方便； 4、以MP3、WAV、MIDI、WMA等文件格式存储音乐； 5、选用先进的数码转换器，基本接近CD音质； 6、多种播放方式选择，如直选播放、编辑播放、随机播放等完全满足各种用户所需； 7、内置收音机功能，用户可人工调节或定时收听电台广播； ▲8、可控制六路分区器，可随心所欲地实现定时、定区、定曲播放乐曲； 9、多达四路的音频输出，可方便地连接多台功放； 10、智能功放电源管理，延时开关机功能，有效地保护功放。 11、四套程序任意切换，相互之间可随意复制。 ▲12、可以通过电脑编写定时数据下载到机内。 ▲13、带远程遥控功能,遥控距离达100-500米。 | 台 | 1 | RUIXIN 畅响 奇贝 |  |
| 4 | 前置放大器 | RX-D1003 | 1. 标准机箱设计，2U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用。 2. 有10个输入通道：包括5路话筒（MIC）输入；3路标准信号线路（AUX）输入；2路紧急线路输入。 3. 第1个话筒（MIC1）具有最高优先、强行切入优先功能。 4. MIC 1、2、3、4、5和2路紧急输入通道均附设有线路辅助输入接口功能。 5. 话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量。 6. MIC 2、3、4、5和线路AUX1、2、3可交叉混合输出。 7. 设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节。 ▲8. 2路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能。 技术参数： 1.入 MIC 1.2.3.4.5:5mV/600Ω非平衡 2.AUX 1.2.3:10KΩ/200mV非平衡 3.输出 600Ω/1V/0dBV 4.频率响应 20Hz~20KHz(±1dB) 5.信号/灵敏度 MIC 输入:80dB 6.AUX输入:85dB 7.音调 低音:±10dB at 100Hz 8.高音:±10dB at 10KHz 9.电源输入 ~220V/50Hz 10.净重 7.5Kg 11.尺寸 484×320×88mm | 台 | 1 | RUIXIN 畅响 奇贝 |  |
| 5 | 纯后级定压功放 | RX-DC660 | 产品用途 1.单通道中等功率的纯后级功率放大器； 2.为广播系统提供区域功率放大，适用于大、中型区域范围的广播扩声。 产品特点 1.标准机柜式设计（2U），人性化的设计，考究的工艺，尽显高档气质； ▲2.1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出； ▲3.1通道LINE平衡×LR输入，1通道LINE平衡×LR级联输出； 4.面板带音量调节旋钮； 5.产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 6.2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。 技术参数： 1.额定输出功率：660W 2.扬声器输出：70V, 100V & 4～16Ω 3.输入灵敏度 & 输入阻抗 ±385mV/10KΩ, 平衡 ×LR输入端子，775mV/10KΩ,不平衡TRS输入端子 4.输出灵敏度 & 输出源阻抗 ±385mV/10KΩ, 平衡 ×LR输出端子，775mV/10KΩ,不平衡TRS输出端子 5.过载源电动势： ＞15dB 6.频率响应：50Hz～16KHz(+1dB, -3dB ) 7.信噪比 ： ＞90dB 8.总谐波失真 1KHz时0.5%, 1/3 输出功率 9.散热 ：由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇 10.保护： 过热, 过载&短路 11.电源： ～220V/50Hz 12.最大耗散功率： 950W 13.重量：21.95Kg 14.尺寸：480×430×90mm 15.材质：银色铝面板，SPCC冷轧板材质机箱能 | 台 | 2 | RUIXIN 畅响 奇贝 |  |
| 6 | 16路受控电源时序器 | RX-9035 | 功能介绍 1.微电脑控制 ，每路插座最大容量达3KVA，总容量达4.5KVA 2.16路上电插座，立体连接,依次先后上电、开电 3.备有安全锁，供手动紧急控制 4.具有地址码选择，可多台并机工作 ▲5.可与智能中央控制器相连接，实现电源自动开关启控制 参数介绍 7.功 耗： 45W 8.电 源： AC220V～240V/50～60Hz 9.尺 寸： 485x390x90(mm) 10.重 量： 7.5kg | 台 | 1 | RUIXIN 畅响 奇贝 |  |
| 喇叭设备 |
| 1 | 时款会议壁挂音箱（分频） | RX-DB115W6 | 采用加厚型ABS环保塑材铸造，质感细腻，内置空间大 紧密型金属烤漆网面，能有效的防止灰尘对喇叭造成的损坏 贴心设计可拆卸旋钮，180°旋钮，拆卸方便，旋紧后可自由调整松紧度 内置一个中高音喇叭单元，一个1.5寸高音单元，▲采用高档优质的PP聚合物和纤维涂层纸盆，整体音质清晰柔和，饱满度强 特别采用加厚型金属壁架，使稳固度大大提升，不移位不振动，让乐感更自在更细致 额定功率：40W 灵敏度：94dB 频率响应：120-15KHz 喇叭单元：6"+1.5" 尺寸：298*215*225 | 只 | 12 | RUIXIN 畅响 奇贝 |  |
| 2 | 防雨型铝合金定压音柱 | RX-DY530 | 白色，流线型，全天候防雨设计，专用防水单元，室内外均宜，寿命长，灵敏度度高，声音清晰、明亮。配有安装支架，安装便捷。 喇叭单元:4"×3，高音1.5"×1 额定功率:15W 最大功率:30W 电压:70V/100V 灵敏度:91dB 尺寸(H*W*L):490x145x120mm | 支 | 3 | RUIXIN 畅响 奇贝 |  |
| 其他设备 |
| 1 | 专业冷扎广播机柜 | RX-27U | 1.4M，自动散热，无需安装，防震玻璃 | 套 | 1 | RUIXIN 畅响 奇贝 |  |
| 其他铺助费用 |
| A | 广播线 | 2.5 | 距里500米 | 米 | 500 |  |  |
|  |  | 1.5 | 距里100米 | 米 | 1000 |  |  |
| B | PVC管材 |  | 16/20 | 米 | 1300 |  |  |
| C | 安装调试费 |  |  | 路 | 22 |  |  |
|  | 总项目造价 | （A+B+C） |  |  |  |  |  |

（三）投标文件的递交

17 投标文件的密封及标记

17.1投标文件（正本一份、副本一份）应密封完整。包封上应写明：①招标人名称；②投标人的名称、地址与邮政编码；③“开标时间前不得开封”的字样；包封口处应加盖投标人公章，并由法定代表人盖章或其授权代理人盖章，否则招标人不予接收。

17.2 投标报价：必须包含投标总价，分项投标单价、工程量。

18 投标文件的提交和投标截止时间

18.1 投标文件提交截止时间  2020  年  9  月  11  日上午 9：00 前，提交投标文件地点为：  莆田擢英中学总务处         。

18.2投标人须随带个人身份证、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书参加开标会。

18．3存在下列情形之一的，招标人不予开启其投标文件并予以退还：

（1）投标文件逾期送达的；

（2）投标文件外包封未按要求密封或盖章的；

（3）投标人代表未随带有效身份证的；

（4）投标人未提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书的；

（5）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书未按要求签字、盖章的；

（6）未按规定提交投标保证金。

（四）开标、评标、定标

19  开标

19.1开标会定于 2020  年  9   月   11  日上午 9：30 在 莆田擢英中学1号楼六层行政会议室   进行，开标会由招标人主持，投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。

19.2开标程序：

- 招标人介绍参加开标会的有关单位；

（2）宣布招标方法：采用最低选择中标单位。

（3）投标人代表检查投标文件密封情况并签字确认。

20.1  招标人对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。

20.2  投标文件或投标人存在下列情形之一的，应当作为不合格标处理：

20.2.1 投标人不符合规定资质条件且或因违法违规被限制参加相应项目投标的潜在投标人；

20.2.2投标单位未能按招标文件要求提供证书复印件或证书复印件提供不全的；

20.2.3 投标人的企业资质不符合招标文件要求；

20.2.4投标承诺函未按要求格式填写或签字、盖章的；

20.3.6投标人的承诺不满足招标文件要求的；

21  确定中标人

21.1 从审查合格的投标人中以低价方式确定中标人，中标方现场交纳履约保证金2000元给招标人。

21.2 经过审查，应有三家以上(含三家)合格投标人，以低价方式确定中标人,如出现少于三家合格投标人,本次招标无效,应重新招标。

21.3招标人应当自确定中标人之日起，将招标项目名称、中标人名称及其中标金额在招标人所在单位公示。

22  中标通知

在开标完成后内根据中标结果，招标人以“中标通知书”的形式通知中标人。

（五）授予合同

23  签订合同

23.1 招标人与中标人应于中标通知书发出之日起5日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件签订建设工程施工合同。双方不得再进行订立背离合同实质性内容的其他协议。

23.2中标单位逾期不与建设单位签订施工合同的，取消中标单位的中标资格，投标保证金不予退还。

24 履约担保

中标人在签订施工合同时，应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为人民币壹仟伍佰元。履约保证金必须用现金汇入招标人的指定账户。

第二部分  合同条款

一、合同工期：

开工日期：__________________________

竣工日期：__________________________

合同工期总日历天数  30  天

二、质量标准

工程质量标准：__合格_______________________________________

三、合同价款

金额（大写）：_____________________________元（人民币）

￥：_____________________________元

四、合同价款与支付

1、合同价款及调整

2、本合同价款采用  固定价格合同。

五、工程预付款

发包人不向承包人预付工程款。

六、工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：本工程不支付预付款，工程完工通过验收合格后支付的工程款的95%，其余5%的工程款作为保修金，在保修期满一年后10天内付清。

七、担保

1、本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：              无

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：  履约保证金贰仟元整，履约担保有效期至工程完成竣工验收合格标准后7日内退还。

（3）双方约定的其他担保事项：  无

八、工程质量保修书

质量保修期从工程实际竣工之日算起。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：本工程保修期为一年。除了以上主要条款外，其余条款按照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程合同示范文本》（GF-99-0201）执行。